МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ДЕМЕРКУРИЗАЦИИ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В ХОДЕ

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЛИВОВ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РТУТИ

Ликвидация последствий выброса (пролива) ртути заключается в проведении двух последовательных мероприятий:

- локализации источника заражения;

- ликвидация источника заражения.

Целью первого мероприятия является предотвращение дальнейшего распространения заражения на объекте, а результатом выполнения второго – минимизация ущерба от аварии.

Локализация источника заражения осуществляется ограничением входа людей в зону заражения, что позволяет предотвратить перемещение пролива ртути на чистые участки поверхности объекта.

Ликвидация источника заражения предусматривает выполнение трех обязательных процедур:

- сбор пролитой металлической ртути, то есть механическую очистку поверхностей от видимых капель (скопления) ртути в зоне;

- обработку зараженной поверхности химически активными веществами или их растворами;

- влажную уборку.

При организации ведения работ по локализации и ликвидации источника заражения одним из первых мероприятий является рекогносцировка (от лат. recognosco — осматривать, обследовать) и уточнение границ зон заражения ртутью.

На всех этапах демеркуризационных работ (удаления ртути и её соединений) необходимо осуществлять контроль за содержанием паров ртути в воздухе помещений, а также в атмосферном воздухе.

Сбор пролитой ртути

Перед началом сбора пролитой (депонированной) ртути организуется обозначение, а при необходимости – и ограждение зоны.

Сбор ртути осуществляется от периферии зараженного участка к его центру. Не допустимо ограничиваться осмотром только видимых и доступных участков. Если помещение расположено на первом этаже, необходимо провести обследование подвальных помещений.

Для сбора ртути используются пипетки, у которых заостренный нижний конец трубки имеет узкое отверстие, диаметром 0,5 – 1 мм. Они применяются для сбора небольших количеств ртути в труднодоступных местах.

Большие количества ртути рекомендуется засасывать в толстостенную склянку с помощью водоструйного насоса, компрессора или бытового пылесоса.

Допускается капли ртути сметать мокрой кистью или щеткой в совок, извлекать ртуть из углублений и щелей при помощи листков станиоля, полосок алюминиевой фольги, очищенной пластинки цинковой (белой) жести или медной (латунной) проволоки.

Очень мелкие капли могут собираться влажной фильтрованной или газетной бумагой.

Запрещается содержать, даже кратковременно, собранную ртуть вблизи нагревательных приборов.

Вещества и рецептуры , применяемые  для демеркуризации

К числу демеркуризаторов относятся:

- мыльно - содовый раствор (4 % раствор мыла в 5 % водном растворе соды);

- пиролюзит (паста, состоящая из одной весовой части пиролюзита MnO2  и двух весовых частей 5% соляной кислоты;

- 0,2 % водный раствор перманганата калия, подкисленный соляной кислотой (5 мл кислоты на 1 л раствора перманганата калия);

- 20% водный раствор хлорного железа;

- 5 - 10 % водный раствор полисульфида натрия или кальция;

- 20% раствор хлорной извести;

- 4-5% раствор моно или дихлорамина;

- 2-3 % раствор йода в 30% -ом водном растворе иодида калия;

- 5-10 % раствор соляной кислоты;

- 10 % водный раствор сульфата меди;

- 10 % водный раствор иодида калия.

Влажная уборка объекта

Должна проводиться на заключительном этапе ликвидации загрязнения.

Мытье поверхностей осуществляется нагретым до 70 - 800С мыльно - содовым раствором с нормой расхода 0,5 - 1 л / м2.

Раствор готовится растворением 4 % мыла в 5 % водном растворе кальцинированной соли.

Вместо мыла допускается использование технических 0,3 - 1 % водных растворов моющих средств, бытовых стиральных порошков, дезактивирующих порошков СФ - 2 У, СФ -3.

Уборка завершается тщательной обмывкой поверхностей водопроводной водой и протиранием ветошью насухо.

Индикация металлической ртути и ее паров.

Контроль загрязненности поверхности ртутью и зараженности воздуха парами ртути осуществляется приборами АГП - 1.

Определение паров ртути в воздухе рассматривается как мероприятия в ходе демеркуризационных работ. Содержание паров в ртути в воздухе определяется с помощью индикаторных бумажек, покрытых тонким слоем иодистой меди (Cu2I2).

Индикаторные бумажки (8 - 10 штук на одно изолированное помещение) размещаются на высоте 1,5 - 1,8 м (для дошкольных учреждений - 1,2 м) в местах, проверяемых на содержание паров ртути в воздухе.

В зависимости от температуры, концентрация паров и экспозиция цвета индикаторной бумажки может изменяться от желтовато розового до оранжево - красного (табл. 1).

Если через 4 часа экспонирования при 15 0 С индикаторная бумажка не принимает палево- розового цвета, то содержание паров ртути в воздухе ниже ПДК (предельно допустимой концентрации).

Таблица 1

| Время до начала окрашивания бумажки, мин | 15 | 20 | 30 | 50 | 90 | 180 | 240 | 1440 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Концентрация паров ртути в воздухе, мг/м3 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,03 | <0,01 | 0,001 |

Методика

приготовления индикаторных бумажек

Лист фильтровальной бумаги равномерно пропитывается 5 % водным раствором серно - кислой меди (II). Затем лист высушивается на воздухе таким образом, чтобы его поверхность оставалась немножко влажной, и опрыскивается из пульверизатора 10 % водным раствором иодистого калия. Образующееся комплексное соединение имеет кремово - желтый (буроватый) цвет K2(Cu2I4).

Побуревшая бумага обрабатывается в водном растворе серноватистокислого натрия в котором ее поверхность приобретает белый цвет. Обработанная фильтровальная бумага промывается водой и высушивается на воздухе.

Лист разрезается на полоски шириной около 1 см и длиной 5 -6 см. Индикаторные бумажки хранятся в герметичной стеклянной таре.

Способ

универсальной очистки помещений от ртути

Сущность универсальной технологии заключается в получении химически активных демеркуризаторов непосредственно на загрязненной ртутью поверхности и переводе ее в водонерастворимые, малотоксичные и не разлагающиеся при нормальных условиях комплексные соединения ртути.

Вещества и рецептуры. применяемые при универсальной технологии демеркуризации

Сульфат меди пятиводный (медный купорос) - в виде ярко-синих кристаллов хорошо растворяется в холодной (31,6 % при 00 С, 35% при 200С) и горячей воде (205% при 1000С).

В универсальной технологии используется 10 % водный раствор сульфата меди. Для приготовления 1 л такого раствора требуется 100 г медного купороса растворить в 900 г воды.

Калий иодистый представляет собой белый порошок, хорошо растворимый в холодной (128% при 00; 144 ,5 % при 20 0 С) и горячей (208 % при 1000С) воде.

В универсальной технологии используется 10% водный раствор йодистого калия. Для приготовления 1 л такого раствора требуется 100 г данного вещества и 900 г воды.

В результате протекания непосредственно на зараженной ртутью поверхности, реакции между растворами медного купороса и йодистого калия (исходными рабочими растворами) выделяется газообразный йод, который является эффективным демеркуризатором во всем объеме зараженного объекта.

Оборудование и принадлежности для демеркуризации

Для нанесения рабочих растворов на загрязненную ртутью поверхность применяются различные распылительные устройства с резервуарами для жидкостей. Для этих целей используются два и более прибора емкостью 20 или 30 литров. Один прибор (с черной отличительной полосой) снаряжается 10% водным раствором сульфата меди, другой прибор (с красной отличительной полосой) - 10 % водным раствором йодистого калия.

Для приготовления в одном приборе (емкостью 30 л) необходимо 4690 г пятиводного сульфата меди (кристаллического медного купороса) и 3000 г порошка Йодистого калия.

Для осуществления сбора пролитой (скопившейся) ртути, собственно демеркуризации помещения и влажной уборки необходимы веники, эмалированные совки, ведра, швабры, ветошь, герметичная тара и др. принадлежности.

Последовательность

обработки загрязненных ртутью поверхностей.

После подготовки объекта к демеркуризационным работам осуществляется тщательная уборка видимых капель ртути.

На выявленную площадь заражения из приборов наносится 10% водный раствор сульфата меди с нормой расхода 0,1 - 0,15 л / м2.

После 1 - 2 мин пропитки на эту же площадь наносится с нормой расхода 0,2 - 0,3 л / м2 10 % водный раствор йодистого калия.

В результате реакции образуются высокоактивные демеркуризаторы, взаимодействие которых с ртутью приводит к получению водонерастворимых, малотоксичных и неразлагающихся при нормальных условиях до металлической ртути химических соединений.

Выделяющееся в ходе реакции между сульфатом меди и йодистым калием пары йода хорошо поглощаются всеми поверхностями, связывая как сорбированную ртуть, так и ее пары.

На обработанной двумя исходными растворами и высохшей поверхности образуется йодид меди, который, взаимодействуя со ртутью, позволяет визуально определить места скопления ртути. Поверхность, не загрязненная ртутью, после высыхания имеет бледно - розовое окрашивание смеси солей. Поверхность в местах скопления ртути приобретает красно - бурый цвет.

Экспозиция колеблется от 1-3 дней (при непосредственном контакте с ртутью) до 5 - 10 дней (при контакте только с паровой фазой ртути).

В помещениях, имеющих ртутенепроницаемые покрытия полов (линолеум, гранит, железненный бетон, кафельная плитка) достаточно одноразового проведения обработки.

На заключительном этапе демеркуризационных работ проводится тщательная уборка.

Особенность демеркуризационных работ на полу из паркетной доски, покрытой лаком, является обязательная выемка из щелей паркета с помощью плоского ножа с острым концом ртутьсодержащей грязи. Движения нужно проводить от себя до конца щели.

В жилых помещениях, в дошкольных и школьных учреждениях, после завершения работ по универсальной технологии дополнительно должна проводиться фиксация микроостатков солей ртути и других металлов.

После влажной уборки на обработанные поверхности вновь с помощью распылительных устройств, наносится 25% раствор тиосульфата натрия или 3 - 5 % раствор щавелевой кислоты с нормой расхода 0,15 - 0,2 л/м2. Для приготовления 30 л рабочего раствора потребуется 7,5 кг тиосульфата натрия или 1,5 кг щавелевой кислоты. Экспозиция длится до полного высыхания поверхности, но не менее одних суток. После этого повторно проводится влажная уборка аварийного объекта.

Особенность демеркуризационных работ на ковровых покрытиях является проведение фиксации с удвоенной концентрацией раствора тиосульфата натрия. Если необходимо, то после проведения контроля зараженности воздуха по парам ртути, осуществляется повторная обработка этим же способом.

Средства индивидуальной защиты персонала,

участвующих в работах по демеркуризации

- Для защиты персонала используются следующие средства защиты органов дыхания (СИЗОД):

- - изолирующие дыхательные аппараты (противогазы) автономные и шланговые- при демеркуризации больших количеств ртути в цистернах, колодцах, подвалах и закрытых невентилируемых помещениях, если концентрация паров ртути превышает 10 мг/м3;

- - противогазы промышленные фильтрующие - при демеркуризации относительно небольших количеств ртути на открытом воздухе, в подъездах жилых домов. в помещениях с открытыми окнами, если концентрация паров ртути <=10 мг /м3

- - респираторы газопылезащитные - при демеркуризации малых количеств в хорошо вентилируемых помещениях, на открытом воздухе, если концентрация паров ртути не более 0,2 мг /м3;

- - респираторы газопылезащитные облегченного типа, если концентрация паров ртути не более 0,10 мг /м3, пыли не более 100 мг /м3;

- Для защиты органов дыхания, лица и глаз при любой концентрации, пониженном содержании кислорода, наличии других вредных веществ, не поглощаемых коробкой противогаза, могут использоваться автономные изолирующие дыхательные аппараты (ИДА), на химически связанном кислороде (ИП - 4 МК), с баллонами сжатого воздуха (ИВА - 2 М), с кислородными баллонами (КИП -8), а также шланговые ИДА безнапорного типа (ПШ) и напорного типа с принудительной подачей чистого воздуха в зону дыхания (ПШ -РВ, ПШ - ЭРВ)

Для защиты органов дыхания, кожи лица и глаз от паров ртути в виде пара и аэрозолей, пыли, дыма, и тумана при условиях, указанных выше, используются промышленные противогазы марки Гф большого габарита и ПФМ - 1, ППФ - 95 М, и ПФМ - 3П малого габарита.

Средства индивидуальной защиты,

предназначенные для защиты персонала от паров ртути

| Агрегатное состояние ртути и ее соединений | Рекомендуемые СИЗ при концентрациях, мг/ м3 |
| --- | --- |
|  | до 0,1 | до 0,2 | 0,2 - 10 | >10 или недостаток 02 |
| пар + аэрозоль | Респираторы “Уралец - Г“, У- 2ГП - Г | Респиратор РУ - 60М - Г | Противогаз большого габарита марки Гф (с фильтром); Противогазы малого габарита: ПФМ - 1; ППФ -95М; ПФМ - 3П с коробкой МКПФ -Г | ИДА: автономные ИП - 4МК ИВА -24М, КИП-8 шланговые ПШ, ПШ-РВ, ПШ-ЭРВ Костюм Л-1, х/б белье, костюм с пропиткой КР, сапоги КЩ -20, перчатки К20Щ20Пс, или костюм ПЩК + х/б белье |
|  | Комбинезон или полукомбинезон, х/б белье, шапочка, фартук прорезиненный, резиновые перчатки и сапоги. Защитные очки |  |

Требования безопасности

при проведении демеркуризационных мероприятий

Ответственность за соблюдением требований безопасности персоналом несет штатный руководитель группы демеркуризационных мероприятий.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- нахождение на зараженном ртутью объекте лиц, не связанных с выполнением аварийно-восстановительных работ и, особенно, не обеспеченных СИЗ;

- на зараженном ртутью объекте принимать пищу. пить курить, расстегивать и снимать СИЗ;

- перед началом и во время демеркуризационных мероприятий употреблять спиртные напитки;

- выливать собранную ртуть в общую (общегородскую) канализацию;

- при работе с приборами, находящимися под давлением, отвертывать гайку сифона, жидкостные рукава, воздушный шланг и т.д., перед проведением этих операций необходимо стравить воздух из приборов;

К демеркуризационным работам допускаются лица не моложе 21 года, не имеющие медицинских противопоказаний и обученные по соответствующей программе. К выполнению этих работ, согласно приказов Минздрава № 555 и № 90 –96, не допускаются женщины детородного возраста.

Перед началом работ руководитель проводит общий и частный инструктаж (под роспись). Основой при проведении инструктажа являются требования этого раздела

В ходе демеркуризационных мероприятий следует соблюдать правило: целесообразнее увеличить численность работающих (число смен), чем допускать увеличение продолжительности рабочего времени.

Собранная ртуть, а также жидкие и твердые отходы не должны храниться на объекте даже временно. Временное хранение до их утилизации и захоронения в установленном порядке должна осуществлять организация, проводящая демеркуризационные работы.

Складирование твердых отходов осуществляется на водонепроницаемой подстилке (толь, рубероид, и т. д.)

Обеззараживание

средств индивидуальной защиты, тары и принадлежностей

По степени заражения ртутью спецодежда делится на три группы:

I - загрязнение не превышает 0,1 мг на 1 дм2 ткани;

II - загрязнение составляет 0,1 - 5 мг/дм2;

III - загрязнение превышает 5 мг / дм2.

В домашних условиях стирать спецодежду категорически запрещается.

Загрязненные СИЗ из тканых материалов сдаются в стирку в механизированные прачечные для обеззараживания по эффективной технологии.

СИЗ из резины, полимерных материалов и прорезиненной ткани обрабатываются растворами демеркуризаторов методом замачивания, орошением или протиранием смоченной в растворе ветошью.

Спецодежда, не отправляемая в спецпрачечные, после завершения работы подвергается обеспыливанию методом вытряхивания и выколачивания

Тара и различные принадлежности обеззараживаются растворами демеркуризаторов, которые остались неиспользованными в процессе обработки аварийного объекта.

По истечении суток они обмываются теплым моющим раствором.

Все имущество остается на аварийном объекте до полного завершения всех демеркуризационных работ. Отработанные растворы сливаются в емкости с надписью “Слив” и сдаются на склад жидких отходов в установленном порядке.

Предельно допустимые уровни

загрязненности ртутью и ее парами

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| ПДК в населенных пунктах (среднесуточная) | мг / м3 | 3 * 10 - 4 |
| ПДК в жилых помещениях (среднесуточная) | мг / м3 | 3 * 10 - 4 |
| ПДК воздуха в рабочей зоне (макс. разовая) | мг / м3 | 1 * 10 - 2 |
| ПДК воздуха в рабочей зоне (среднесменная) | мг / м3 | 5 * 10 - 3 |
| ПДК сточных вод (для неорганических соединений в пересчете на двухвалентную ртуть) | мг /мл | < 5 * 10 - 3 |
| ПДК водных объектов хозяйственного - питьевого и культурно - бытового водопользования. в воде водоемов | мг / л | 5 * 10 - 4 |
| ПДК в почве | мг / кг | 2,1 |

Металлическая ртуть - ЯД. Основным путем поступления ртути в организм, приводящим к развитию острых и хронических отравлений является ингаляционный. По классу опасности она относится к 1 классу (чрезвычайно опасное химическое вещество). Острые отравления людей возможны при концентрации паров ртути в воздухе в пределах 0,13 - 0,8 мг/м3. Она обладает кумулятивным действием в организме.

Ртуть и ее пары, в зависимости от полученной дозы, вызывают хронические и острые отравления.

Серьезную опасность для людей представляет залежная ртуть, которая скапливается под полом, в щелях и т.д.  Она является источником вторичного заражения.

Пары ртути даже в концентрациях, равных 100, 1000 и более ПДК не обладает ни цветом, ни запахом, ни вкусом, не оказывает немедленного раздражающего действия на органы дыхания, зрения, кожный покров и т.д.

В воде ртуть практически не растворяется. Разбавленная серная и соляные кислоты, а также щелочи не действуют на ртуть. Хорошо растворима в кислотах, имеющих сильные окислительные свойства (разбавленная азотная кислота), а также в смеси с азотной и соляной кислот т.н. “царской водке “.

Характеристики фильтрующих противогазов

| Показатели | Противогаз большого | Противогаз малого габарита с коробкой “Г“ |
| --- | --- | --- |
|  | габарита Гф | ПФН -3П | ППФ - 95М | ПФМ -1 |
| Масса кг, не более | 1,4 | 0,8 | 0,9 | 0,75 |
| Время защитного действия по парам ртути при концентрации до 10 мг / м3, не менее, г | 80 | 40 | 40 | 40 |

Характеристики изолирующих дыхательных аппаратов

| Показатели | ИДА автономные | ИДА шланговые |
| --- | --- | --- |
|  | ИП - 4МК | ИВА - 4М | КИП - 8 | ПШ ПШС | ПШ - РВ ПШ-ЭРВ |
| Масса комплекта, кг | 3,4 | 14,0 | 10,0 | 17,0 9,0 | 30 28 |
| Время защитного действия при физической нагрузке ср. тяжести, мин | 75 | 40 | 120 | Ограниченно степенью тяжести физической нагрузки |
| Температурный интервал, 0 С | от -20 до +50 | - 40 +50 | - 40 +50 | - 40 +50 | - 40 +50 |
| Длина воздухоподводящего шланга |  |  |  | 20 10 | 20 10 |

Характеристика респираторов

| Показатели | Марка респиратора |
| --- | --- |
|  | РУ-60МГ | “Уралец” | У-2ГП |
| Масса, г, не более | 350 | 45 | 60 |
| Время защитного действия по парам ртути с концентрацией до 0,2 мг / м3,ч,не менее | 15 | - | - |
| Время защитного действия по парам ртути с концентрацией до 0,1 мг / м3,ч,не менее |  | 5 | 5 |
| Коэффициент проницаемости по аэрозоли | 1 | 1 | 1 |

Симптомы отравления ртутью

При остром отравлении парами ртути появляется медно-красная окраска слизистых рта и глотки. металлический привкус во рту. тошнота, рвота, возможно повышение температуры до 39 0, боли в животе.

Через несколько часов. а иногда и дней. может появиться понос, большей частью кровавый. Наблюдаются покраснения, набухание и кровоточивость десен, на них появляется темная кайма сульфида ртути.

Все перечисленные явления сопровождаются крайне болезненным состоянием. чувством страха, сильными головными болями, болями при глотании, частым пульсом, сердечной слабостью, судорогами икроножных мышц.

При тяжелых острых отравлениях парами ртути через несколько дней может наступить летальный исход.

Хроническое отравление ртутью обычно начинается с неярковыраженных симптомов острого отравления. В дальнейшем, постепенно развивается общее недомогание. снижение аппетита, диспепсия, дискенезия, потеря в весе. Пораженный становится нервным, появляются слабость, сонливость, тяжелые сны, раздражительность, головные боли, боли в суставах и конечностях, апатия, в тяжелых случаях отравления снижается работоспособность. умственная деятельность и память. Постепенно развивается “ртутный тремор” пальцев рук, век, губ, ног. т.е. типичные признаки ртутной неврастении.

Металлическая ртуть и ее пары действуют не только на внутренние органы человека, но и поражают его кожный покров. Они вызывают выпадение волос, появление дерматитов, изменение чувствительности кожи. Иногда появляются сыпи, напоминающие скарлатозные или коревые.

Меры первой медицинской помощи

При обнаружении признаков поражения необходимо выполнить следующие действия:

- надеть противогаз или респиратор, при их отсутствии – влажную ватно-марлевую повязку;

- покинуть опасную зону;

- очистить одежду и обувь от пыли. резиновые сапоги обмыть водой (не снимая средств защиты).

После выхода из зоны заражения в случае явных признаков отравления ртутью пораженному рекомендуется выпить воду с активированным углем или около 1л молока, а затем взбитый с водой яичный белок. В заключение дается слабительное.

До оказания врачебной помощи необходимо полоскать рот водным 5% раствором хлористого цинка.

Пострадавшему необходим полный покой.

При отравлении парами йода потерпевшему необходимо обеспечить чистый воздух, покой и согревание.

При раздражении верхних дыхательный путей требуется вдыхание распыленного 2-5 5 раствора гипосульфита натрия. соды или буры. Пить теплое молоко с минеральной водой (водой или кофе). при упорном болезненном кашле используется горчичники.

Глаза, нос, рот промываются 2% раствором соды.

Далее - врачебная помощь, при необходимости - госпитализация.

Кроме того, для оказания первой медицинской помощи в случае острого отравления металлической ртутью и ее парами, в рабочей группе должно быть (комплектуется непосредственно перед использованием):

- молоко - 1л;

- минеральная вода - 2 бутылки;

- сырые яйца - 5 штук.

Противоядием для ртути является яичный белок и касторовое масло. Как профилактическое средство могут применяться “Унитиол”, аскорбиновая кислота и витамины В1 и С.

Во время перерывов в работе следует чаще находиться на свежем воздухе.

Укомплектованность

медицинской сумки скорой помощи

| № п/п | Наименование средств | Количество | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | а) медикаменты и принадлежности специального назначения |
|  | Гипосульфит натрия, 20 % раствор | 10мл в ампулах | Внутривенно при отравлении парами |
|  | Хлористый кальций, 10 % раствор | 10 мл в ампулах | Внутривенно при отравлении парами |
|  | Цинк хлористый, 5% водный раствор | 1 флакон | прополаскивать рот |
|  | Глюкоза, 40% раствор | 20 - 40 мл | Внутривенно |
|  | Хлористый кальций, 2% раствор | 100 мл | Промывка желудка |
|  | Перманента калия, 0,025 % раствор | 100 мл | Промывка желудка |
|  | Бертолетова соль | 100 мл | Промывка желудка |
|  | Унитиол, 5 % раствор | 100 мл | Промывка желудка |
|  | Масло касторовое | 1 флакон | Промывка желудка |
|  | Уголь активированный | 10 упаковок | Промывка желудка |
|  | Распылительное устройство с резервуаром 100 мл | 1 шт |  |
|  | Мензурка | 2 шт по 50 мл |  |
|  | Стакан химический | 1 шт по 100 мл |  |
|  | б) Медикаменты и принадлежности общемедицинского назначения |
|  | Бриллиантовый зеленый 1 % спиртовый раствор | 2 флакона по 50 мл | При ушибах и повреждениях кожи |
|  | Борная кислота. 2 % раствор | 2 флакона по 50 мл | При ушибах и повреждениях кожи |
|  | Йод, 5 % спиртовый раствор | 2 флакона по 50 мл | При ушибах и повреждениях кожи |
|  | Бинт стерильный | 4 шт | При ушибах и повреждениях кожи |
|  | Вата гигроскопическая | 1 упаковка | При ушибах и повреждениях кожи |
|  | Лейкопластырь | 1 упаковка | При ушибах и повреждениях кожи |
|  | Губка гемостатическая | 5 флаконов | При ушибах и повреждениях кожи |

Все процедуры, связанные с внутривенными инъекциями и промыванием желудка, имеет право выполнять только медицинский работник.